## Ausschreibungsvorschlag für Reithallenbeläge

## mit Sandtretschicht (Außenbereich)

(	Baustelleneinrichtung

Komplette Einrichtung der Baustelle einschl. Gestellung

der erforderlichen Geräte und Räumung der Baustelle

nach Abschluss der Arbeiten.

................. €

(	Einmessen

Einmessen des Reitplatzes und Anfertigen von

Bestandsplänen nach Abschluss der Baumaßnahme

im M 1:200. Die Aufnahmeskizzen sind als Bestandteil

der Dokumentation dem Auftraggeber zu übergeben.

................. €

(	Oberbodenabtrag

Abschieben des vorh. Oberbodens und Lagern des

Materials in Mieten. Entfernung max. 50 m.

(Jede Seite 1m größer als bereitbare Fläche)

............... qm                                       .............. € / qm                     ................. €

(	Erdplanum

Erstellen des Erdplanums mit einem Seitengefälle

von 1% und einer Genauigkeit von ± 2 cm von der

Solllhöhe. Anschließend standfest verdichten.

(Jede Seite 1m größer als bereitbare Fläche)

............... qm 	                                  	   .............. € / qm                     ................. €

(	Filterschicht

(optional bei bindigem Baugrund) Einbauen einer

Filterschicht aus Kiessand, wasserdurchlässig

d15>= 0,25 mm, Dicke im verdichteten Zustand

mindestens 6 cm

............... qm 	                                  	   .............. € / qm                     ................. €

(	Tragschicht

Flächentrag- und Drainschicht, wasserdurchlässig,

wie folgt liefern und einbauen:

Mineralgemisch Körnung 0-32 mm, aus Hartgestein,

wasserdurchlässig , gemäß DIN 18035, Teil 5, höhen-

und profilgerecht einbauen und standfest verdichten.

Einbaudichte größer/gleich 97% Proctor.

Schichtdicke:15 cm.

(Jede Seite 0,5 m größer als die bereitbare Fläche)

............... qm 	                                  	   .............. € / qm                     ................. €

(	Trennschicht

Erstellen einer Trennschicht aus einem hoch ziegel-

haltigem Splittgemisch der Körnung 0-6 mm, gemäß

Herstellerangaben einbauen und verdichten.

Dicke im verdichteten Zustand: 8 cm

Wasserdurchlässigkeit: >1 x 10-4 cm/sec.,

Scherfestigkeit > 50 kN/qm.

Vorgesehenes Material: TS 110

............... qm 	                                  	   .............. € / qm                     ................. €

(	Tretschicht

Tretschicht aus einem speziellen kantengerundeten

Natursand 0-1 mm nach Herstellerangaben einbauen

und verdichten.

Der Anteil Körnung < 0,25 mm muss mindestens 75 %

betragen. Im wassergesättigten Zustand darf der Sand

nicht schmierig und matschig werden, auch bei starken

Niederschlägen muss der Platz bereitbar sein.

Schichtdicke 8 cm.

Vorgesehenes Material: Reitsand EG

............... qm 	                                  	   .............. € / qm                     ................. €

Lieferant für TS 10 und REITSAND  EG:

#### BORETIUS Baustoffe

#### GmbH & Co. KG

#### Poppenbütteler Bogen 44

#### 22399  Hamburg

#### Telefon: 040/608 729 0

#### Telefax: 040/608 729 29

#### Internet: www.dibo-hamburg.de

#### e-mail:    info@dibo-hamburg.de