## Ausschreibungsvorschlag für den Aufbau von

## hochbelastbaren Schotterrasenflächen mit

## KRESCAT Schotterrasensubstrat

Schotterrasenflächen dienen als ökologische Alternative zu Pflasterflächen auf gelegentlich genutzten Parkplätzen oder Feuerwehrzufahrten. Sie sind im allgemeinen pflegeextensiv und bei richtiger Bauweise ganzjährig nutzbar.

Erdplanum

Erdplanum als ebene Fläche möglichst mit Gefälle >1 % herstellen  Spaltmaß unter der 4 m Latte max. 3 cm. Der Verformungsmodul Ev2 sollte  mind. 25 MN/m² betragen. Der Baugrund muss eine Wasserdurchlässigkeit von mind 1.0 x 10-4 cm /s aufweisen. Ist dieses nicht der Fall, sind geeignete Entwässerungsmaßnamen erforderlich

Hinweis:

Bei ausreichender Tragfähigkeit des Baugrundes in Verbindung mit einer richtig bemessenen Dicke der Schotterrasenschicht kann der Einbau einer Tragschicht unterbleiben.

1.	............... qm					.............. € / qm	................. €

KRESCAT-Schotterrasen

KRESCAT-Schotterrasen bestehend aus abgestuften Sanden, Hartgesteinschotter, wasserspeichernden Gesteinen, strukturstabilem Kompost und Torf in einer Stärke von

15- 40 cm je nach Belastungsklasse (verdichteter Zustand)  profilgerecht einbauen und statisch verdichten. Wasserdurchlässigkeit des Substrates > 1,0 x 10-3 cm/s, Wasserkapazität: mind. 35 %

2.	............... qm					.............. € / qm	................. €

Einsaat der unter der Vorposition hergestellten Fläche mit ca. 25 g/m² Rasenmischung RSM 5.1, einschließlich Anwalzen und wässern der Fläche.

3.	............... qm					.............. € / qm	................. €

Lieferant für das KRESCAT - Schotterrasensubstrat:

#### BORETIUS Baustoffe

#### GmbH & Co. KG

Poppenbütteler Bogen 44

### 22399 Hamburg

##### Telefon: +(49) 40 / 608 729 0

##### Telefax: +(49) 40 / 608 729 29

##### Internet: www.dibo-hamburg.de

##### e-mail:    info@dibo-hamburg.de