Ausschreibungsvorschlag für den Aufbau

von Rasenspielfeldern mit einbaufertigem

Rasentragschichtbaustoff   K r e s c a t

Drainschicht aus Lavalit 0/16 oder Drainagekies gemäß DIN 18035/4 liefern und in einer Fertigstärke von 12 cm einbauen.

Abweichungen von der Nennhöhe +/- 2 cm.

Ebenflächigkeit 2 cm/4 m-Latte.

1.	............... qm                                                   .............. € / qm               ................. €

Fertigrasentragschicht KRESCAT, einbaufertige Mischung mit Prüfzeugnis nach DIN 18035, Teil 4, liefern und in einer Fertigstärke von 12 cm, ca. 200 kg/qm, gleichmäßig und profilgerecht mit Gräder oder Fertiger erdfeucht einbauen und vor Aussaat mit einer 1 to-Walze statisch verdichten. Abweichungen von der Nennhöhe ± 1,5 cm.

Ebenflächigkeit 1 cm / 4 m-Latte.

2.	............... qm                                                   .............. € / qm               ................. €

Zulage für Einmischen eines Startdüngers.

2a.	............... qm                                                   .............. € / qm               ................. €

Rasenansaat gemäß DIN 18035/4, inkl. aller Nebenarbeiten.

3.	............... qm                                                   .............. € / qm               ................. €

Nachdüngen der Rasenfläche mit ca. 20 g/qm Kalkammonsalpeter (26 %N) oder einem entsprechenden Langzeitdünger - ca. 4 bis 6 Wochen nach Ansaat.

4.	............... qm                                                   .............. € / qm               ................. €

Lieferant für Krescat und Lavalit :

#### BORETIUS Baustoffe

#### GmbH & Co. KG

Poppenbütteler Bogen 44

### 22399  Hamburg

Telefon: 040/608 729 0

## Telefax: 040/608 729 29

Internet: www.dibo-hamburg.de

e-mail:    info@dibo-hamburg.de